# GUI Praktická část
## Menu item HOME
Vytvořte menu item pro návrat na hlavní obrazovku a použijte ho ve ScreenMenuTemperature
- inspirovat se MI_RETURN
  - src\guiapi\src\WindowMenuItems.cpp
  - src\guiapi\include\WindowMenuItems.hpp
- text “Home“ – nepřekládat
- pro zavření použít Screens::Access()->CloseAll();
- ScreenMenuTemperature je v src\gui\screen_menu_temperature.cpp
## Menu item napojený na marlin vars, který skipne čekání na teplotu
Při debugu by se mohl roztavit extruder !!! Pro debug zapnout simulátor topení.
  1. Nejdříve unloadovat filament (aby se neprobrousil) ale nechat ho protažený senzorem
  2. odkomentovat #define SIM_HEATER v src\common\config_a3ides2209_02.h
- zapnout automatickou aktualizaci eventy WAITHEAT umazáním & ~MARLIN_VAR_MSK(MARLIN_VAR_WAITHEAT) z MARLIN_VAR_MSK_DEF v src\common\marlin_vars.h
- vytvořit potomka WI_SWITCH_OFF_ON_t nebo WI_SWITCH_t<2>
  - definovat public metodu size_t GetIndex() const;
  - definovatpublic metodu static size_t ReadCurrentState(); vracející marlin_vars()->wait_heat; a použít v konstruktoru pro inicializaci indexu
  - override metodu void MI_DONT_WAIT_HEAT::OnChange(size_t old_index) {
      marlin_set_wait_heat(0);    marlin_set_wait_heat(0); } marlin_set_wait_heat potřeba zavolat 2x, nějaký bug ..
  - Přidat vytvořený menu item do ScreenMenuTune a aktualizovat jeho index v eventě. Pokud došlo k aktualizaci invalidovat menu pomocí menu.Invalidate(); K itemu se přistupuje metodou Item()<datovy_typ_itemu>
# GCODE Praktická část
## Navázání menu spinneru na GCODE
1. Vkopírujte si do src\marlin_stubs\M876.cpp:
   #include "menu_spin_config_type.hpp"
   #include <algorithm>

   const SpinConfig_I32_t range = { { 0, 1000, 1 } };
   int32_t X_val = range.Min();
   const SpinConfig_I32_t &Get_M876_range() { return range; }
   int32_t Get_M876_XVal() { return X_val; }
   void Set_M876_XVal(int32_t val) { X_val = std::clamp<int32_t>(val, range.Min(), range.Max()); }
2. Upravte GCODE M876 tak aby uložil hodnotu parametru „X“ do X_val pomocí Set_M876_Xval
3. Vytviřte spinner jako potomek WI_SPIN_I32_t možno se inspirovat v souboru src\guiapi\include\MItem_print.hpp
4. Použijte v ScreenMenuSettings v souboru src\gui\screen_menu_settings.cpp
5. vyzkoušejte pomocí terminálu nebo si vytvořte např. „soubor.gcode“ obsahující:
   „M876 X255
   G4 P1000“

   poznámky:
   G4 P1000 čeká 1s, aby print screeně „nehráblo“ z tak krátkého GCODE
   GUI sahá přímo do hlavního vlákna bez jakékoli synchronizace, vhodné pouze pro testy …
   Thread-safe kód není náplní školení
## Uživatelský GCODE navázaný na footer
Vytvořte definujte GCODE M2000 akceptující „X“ parametr jako int. Zobrazte hodnotu ve footeru.
(body 1 – 3 nejsnažsí je vyhledat výskyty „M50“ pomocí ctrl + shift + F a zduplikovat pro M2000)
1. Přidejte do souboru CmakeLists.txt záznam src/marlin_stubs/M2000.cpp (pod src/marlin_stubs/M50.cpp na řádku 561)
2. v souboru src\marlin_stubs\gcode.cpp upravte funkci bool GcodeSuite::process_parsed_command_custom(bool no_ok), tak aby reagovala na M2000
3. do adresáře src\marlin_stubs vytvořte soubory M2000.hpp a M2000.cpp
4. definujte void PrusaGcodeSuite::M2000(), tak aby ukládala „X“ parametr do proměnné. Viz minulý příklad.
5. definujte funkci int GetM2000(), tak aby tuto proměnnou vracela. Viz minulý příklad.
6. Nahraďte src\gui\footer\footer_item_sheet_profile.cpp definici funcí int FooterItemSheets::static_readValue() a string_view_utf8 FooterItemSheets::static_makeView(int value) :
#include <algorithm> // std::clamp
int GetM2000();

int FooterItemSheets::static_readValue() {
    GetM2000();
}

string_view_utf8 FooterItemSheets::static_makeView(int value) {
    static char buff[7]; //"X:1000" is longest
    snprintf(buff, sizeof(buff), "X:%i", std::clamp(value, 0, 1000));
    return string_view_utf8::MakeRAM((const uint8_t *)buff);
}
1. pro test je potřeba aktivovat footer item v experimentálním menu tiskárny Settings→Footer Settings. Libovolný Item, např. Item1 přepnout na „Sheets“
2. pro test vytvořte soubor „M2000.gcode“, který napočítá ve footeru od 0 do 10 ve vteřinových intervalech a „vytiskněte“ z USB flash